INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA

DIVISÃO DE ENGENHARIA ELETRÔNICA

DEPARTAMENTO DE MICROONDAS E OPTOELETRÔNICA

3a Prova de EMO 08 –  05 NOV 2004

NOME:___________________________________________________________________

1) As dimensões internas de um guia de onda operando na banda X são a = 2,286 cm e 
b =1,016 cm. Assuma que o guia de onda é cheio de ar e que ele opera no modo dominante TE10, e que a ruptura do dielétrico do ar ocorre quando o campo elétrico é superior a 
3.106 V/m. Determine qual a máxima potência que pode ser transmitida a 9 GHz pelo guia antes que a ruptura do mesmo ocorra.

2) Um  guia de ondas retangular operando na banda X é preenchido com poliestireno que possui, na freqüência de 6 GHz, permissividade relativa εr = 2,56 e a tangente de perdas . Determine a atenuação elétrica na freqüência f = 6 GHz quando as dimensões do guia são as mesmas da questão anterior. Assuma que o guia opera no modo TE10.

3)  Em um transmissor com largura de faixa BRX igual a 50 MHz, com uma potência de 30 dBm o tempo de subida do pulso (tRX) é dado por , a fibra utilizada é do tipo monomodo e a dispersão cromática é dada por , onde D é a dispersão da fibra igual a 3,5 ps/km.nm, Δλ é a largura espectral do laser que vale 30 nm e L é o comprimento da fibra em km.

A fibra atenua 0,25 dB/km e deseja-se uma comunicação com uma taxa de dados de
10 Mbit/s. O receptor utilizado tem uma sensibilidade igual a -30 dBm.

Sendo que a dispersão total (tsys) é dada por   e não deve ser superior a 0,1Tbit (Tbit é a duração do bit), determine o comprimento máximo que o link utilizando a fibra óptica deverá ter, sem a utilização de repetidoras, para atingir as especificações requeridas.

4) Determine o atraso intermodal máximo (em ns/km) para uma fibra do tipo step-index cujo núcleo possui um índice de refração igual a 1,500 e a casca possui um índice de refração igual a 1,500(Sugestão utilize o modelo de raios)