## Slide 1
Semana 10
Aula 3

## Slide 2
Controle da Glicemia
Instituto Tecnológico de Aeronáutica
EE-280 / 2010

## Slide 3: Malha de controle considerada

## Slide 4: Tratamento Usual
A dose basal diária de insulina é aquela requerida para manter uma regulação adequada da glicemia em condições normais de alimentação e gasto de energia.
Alterações nessa dose são chamadas de ajustes.
Ajustes podem ser feitos com base em amostragens intermitentes do nível de glicose ou ainda em antecipação a perturbações futuras (refeições ou esforços físicos).
Pode ser empregada insulina de ação rápida ou lenta.

## Slide 5: Controle Automático
Bomba de infusão automática de insulina (“Pâncreas artificial”).
Controlador realimentado por leituras contínuas ou amostragens periódicas da glicemia.
Dificuldades tecnológicas:
  Armazenamento e reposição da insulina.
  Vida útil dos componentes, principalmente do sensor de glicemia.

## Slide 6: Regulação da Glicemia em Pessoas Hígidas
Trato Gastrointestinal
Tecidos independentes
da ação da insulina
Tecidos dependentes
da ação da insulina

## Slide 7: Modelo Simplificado
G(t) = glicose plasmática
I(t) = insulina plasmática
C(t) = glucagon, cortisol e catecolaminas
u(t) = insulina exógena
p(t) = glicose absorvida por ingestão de alimentos

## Slide 8: Modelo de Sorensen (1985)
Modelo compartimental:
  O organismo é dividido em partes (compartimentos) em que a concentração de cada substância é admitida constante.
Compartimentos considerados:
  Cérebro
  Coração e pulmões
  Fígado
  Trato Gastrintestinal
  Rins
  Periferia

## Slide 9: Balanço de massa de cada substância em um dado compartimento
CBi, CBo: Concentração no fluxo de entrada e saída.
QB: Fluxo (volume por unidade de tempo) da substância pelo compartimento.
VB: Volume em questão.
ri, ro: Fonte e sorvedouro metabólicos da substância.

## Slide 10
Caso a transferência da substância do fluxo sangüíneo para o líqüido intersticial tenha atraso não desprezível, pode-se dividir o compartimento em dois:

## Slide 11
Glicose

## Slide 12: Insulina

## Slide 13
Plasma sangüíneo
Glucagon

## Slide 14: Acoplamento entre os Sub-modelos da Glicose, Insulina e Glucagon
Algumas fontes e sorvedouros de um submodelo dependem de concentrações das outras substâncias.
Modelo completo: 22 estados, dinâmica não-linear (incluindo a dinâmica de alguns dos acoplamentos)
  Glicose: 11 estados
  Insulina: 10 estados
  Glucagon: 1 estado

## Slide 15
Glicose

## Slide 16: Insulina

## Slide 17
Glucagon

## Slide 18: Principais limitações do modelo
Não se consideram os efeitos dos hormônios epinefrina (adrenalina), cortisol e hormônio do crescimento, que têm ação antagônica à da insulina.
Não se considera a ingestão de aminoácidos e ácidos graxos, que podem interferir com a secreção pancreática de hormônios e com o metabolismo no fígado.
Não se abordam as mudanças na velocidade do metabolismo associadas a estados prolongados de jejum (tais como a depleção do glicogênio hepático e a alteração no emprego de glicose cerebral).

## Slide 19: Modelo de Paciente Diabético tipo I
Remove-se a liberação pancreática de insulina (rPIR = 0), mantendo-se os demais parâmetros do modelo.
Limitação: Não-modelamento da resistência à ação insulínica geralmente encontrada em diabéticos.

## Slide 20: Modelo Matemático da Absorção de Glicose no Trato Gastrointestinal (Lehman e Deutsch, 1992)
mg/min
Transformada de Laplace
< 10g carboidrato
> 10g carboidrato

## Slide 21: Controle MPC da Glicemia
Variável controlada (y): Concentração da glicose no sangue periférico venoso (Referência: 75 mg/dl)
Variável manipulada (u): Taxa de infusão de insulina [mU/min]
Objetivo: Após uma refeição com carboidratos (50g), buscar compromisso entre
minimizar o máximo de y (Gmax);
maximizar o mínimo de y (Gmin);
minimizar o tempo para que y retorne à faixa de 2% da referência (ta);
minimizar a quantidade de insulina até y retornar à faixa de 2% da referência (Qu);
reduzir as oscilações de y.

## Slide 22: Função de custo
Modelo de predição empregado (linearizado em torno da condição normal de glicemia, com taxa basal de infusão de insulina de 22,4 mU/min):
Restrições
Modelo

## Slide 23: Resultados: Paciente em Malha Aberta

## Slide 24: Resultados: Paciente com Controlador Preditivo (Horizonte de Controle = 1 passo)
Horizonte de Predição:

## Slide 25: Comparação: Com x Sem MPC
Malha aberta:
Controle preditivo (Predição de 15 passos):

## Slide 26: Referências
CARSON, E. R.; DEUTSCH, T. Spectrum of Approaches for Controlling Diabetes, IEEE Control Systems Magazine, p. 25-30, Dec. 1992.
SILVA, C. D. P. S. Controle preditivo de uma bomba de infusão de insulina para regulação da glicemia em pacientes diabéticos tipo I, Tese de Mestrado, ITA, 2004.

## Slide 27
Muito Obrigado!
Instituto Tecnológico de Aeronáutica
EE-280 / 2010