## Slide 1
Semana 13
Aula 2

## Slide 2
Eletroencefalografia
Instituto Tecnológico de Aeronáutica
EE-280 / 2010

## Slide 3: Referência Sugerida
RANGAYYAN, R. M.
Biomedical Signal Analysis – A Case-Study Approach
Piscataway, NJ: IEEE Press, 2001

## Slide 4: Origem do sinal de EEG
Gradientes de potencial ao longo das membranas de neurônios causadas pela ativação de sinapses.
Uma coincidência espacial e temporal dos campos elétricos de neurônios individuais é necessária à geração de sinais suficientemente intensos para detecção no escalpo.
Ondas de EEG de menor freqüência tendem a possuir maior amplitude.

## Slide 5: Origem do sinal de EEG

## Slide 6: Aquisição do sinal de EEG
O sinal registrado no escalpo tem amplitude da ordem de µV.
Eletrodos de Ag/AgCl são usualmente empregados.
Após a fixação com um colóide, um eletrólito apropriado pode ser aplicado através do orifício central do eletrodo.
Alternativamente, uma pasta condutora pode ser empregada. Cuidado deve ser tomado para limitar o espalhamento da pasta, de modo a não perder resolução espacial.
Como referência para a aquisição, são usualmente empregados os lóbulos auriculares (ligados) ou as apófises mastóides (ligadas).

## Slide 7: Pasta condutora
Polyoxethylene 20 Cetyl Ether, Water, Glycerin, Calcium Carbonate, 1,2 Propanediol, Potassium Chloride, Gelwhite, Sodium Chloride, Polyoxythylene 20 Sorbitol, Methylparaben, Propylparaben.

## Slide 8: Pasta condutora e fixadora
Water / Polyoxyellylene Oleyiether Phosphate / Glycerin / Calcium Carbonate / Liquid Patrolatum / Propylene Glycol / Lanolin Alcohol / Sodium Chloride / Sodium Hydroxide / Polyoxyethylene Hydrogenated Lanolin / Coconut Fatty Acid Diethanolamide / Polyoxyethylene Stearylether / Polyoxyethylrne Oleylether / Egg Yolk Oil / Dibutylhydroxytoluene / Methl Parahydroxybenzoate / Propyl Parahydroxybenzoate.

## Slide 9: Pasta abrasiva
Water, Aluminum Oxide, 1,2 Propanediol, Sodium Polyacrylate, Methylparaben, Propylparaben, FD&C Blue 1, FD&C Red 40, FD&C Yellow 5.

## Slide 10: Eletrodos com eletrônica local

## Slide 11: Padrão 10-20 (Federação Internacional de Sociedades para Eletroencefalografia e Neurofisiologia Clínica)

## Slide 12: Padrão 10-20

## Slide 13: Padrão 10-20

## Slide 14: Detalhes da aquisição
Filtragem passa-baixas (corte em 75Hz)
Registro em papel: 100V/cm e 30mm/s
Duração de 10 a 20 min
Aquisição simultânea em 8 a 16 canais

## Slide 15: Ritmos

## Slide 16: Ritmos
Delta
(0,5 - 4Hz)
Teta
(4 - 8Hz)
Alfa
(8 - 13Hz)
Beta
(> 13Hz)
Bloqueio
do Alfa
1s

## Slide 17: Observações
O ritmo alfa é o principal ritmo do cérebro em repouso, sendo comum em indivíduos despertos, especialmente na área occipital com sincronismo bilateral. Tarefas auditivas e cálculos aritméticos mentais com os olhos fechados levam ao surgimento de ondas alfa pronunciadas, que são suprimidas com a abertura dos olhos. O ritmo alfa é substituído por ritmos mais lentos durante o sono.

## Slide 18: Análise tempo-freqüência
Em vermelho: Episódios de ritmo alfa (olhos fechados)

## Slide 19: Observações
Ondas beta de alta freqüência aparecem como atividade de fundo em indivíduos tensos e ansiosos.
A presença de ondas lentas (delta ou teta) em adultos despertos é geralmente anormal, podendo ser causada localmente por danos cerebrais e tumores.
Assimetrias esquerda-direita de um ritmo podem indicar anormalidades na condução dentro do córtex.

## Slide 20: Eventos diversos

## Slide 21: Complexo K
Caracterizado por ondas lentas, por vezes associadas com componentes aguçadas, seguidas de ondas de 14Hz.
Pode ocorrer espontaneamente ou em resposta a estímulos repentinos durante o sono, com amplitude de cerca de 200V.
1s
CZ

## Slide 22: Ondas Lambda
Ondas monofásicas e aguçadas que ocorrem na posição occipital com amplitude inferior a 50V.
Relacionadas a movimentos dos olhos e exploração visual.
O2
1s

## Slide 23: Ritmo Mu
Grupo de ondas na faixa de 7 – 11 Hz com formato de pente e amplitude usualmente inferior a 50V.
Bloqueado ou atenuado por estímulos tácteis, movimentos contra-laterais e pensamento ou intenção de movimento.
C4
1s

## Slide 24: “Spike”
Transitório com pico agudo e duração de 20 a 30ms.
F4
1s

## Slide 25: Onda aguçada
Transitório com pico agudo e duração de 70 a 200ms.
T3
1s

## Slide 26: Ritmo “Spike-and-Wave”
Seqüência de “spikes” de até 1000 V seguidos por ondas lentas na faixa de 2,5 – 3,5 Hz.
No ritmo “Polyspike-and-wave”, cada complexo pode conter vários “spikes”:
1s
Fp1
P3

## Slide 27: Fuso de Sono
Ondas com aprox. 14 Hz de freqüência e 50V de amplitude.
Ocorrem de forma mais pronunciada nas regiões fronto-centrais durante certos estágios de sono.
CZ
1s

## Slide 28: Ondas de Vértice (Ondas V)
Onda aguçada com pico de aprox. 300V seguido por uma descida a valores negativos de potencial.
Ocorre espontaneamente durante o sono ou em resposta a estímulos sensoriais durante o sono ou vigília.
1s
CZ

## Slide 29: Descrição de um registro de EEG
Ritmo mais persistente (, por exemplo)
Presença de outros ritmos, tais como ,  ou .
Eventos de duração relativamente longa, tais como episódios de atividade “spike-and-wave”.
Eventos de duração curta, tais como “spikes” ou ondas aguçadas isoladas.
Atividade que resta após a descrição dos elementos acima (“background activity”).
Artefatos

## Slide 30: Descrição de um registro de EEG
Os elementos anteriormente elencados são descrito em ordem cronológica em termos de amplitude, freqüência, forma de onda, localização ou distribuição espacial, simetria espacial esquerda-direita e resposta a estímulos, tais como abertura e fechamento dos olhos.
O registro começa com o EEG de repouso, sendo seguido pela aquisição de potenciais evocados empregando técnicas de estímulo.
Alterações comportamentais, tais como episódios de sonolência ou sono, devem também ser registradas.

## Slide 31: EEG Normal

## Slide 32: Epilepsia

## Slide 33: EEG of a 53-year-old man with one day history of acute confusion and slowness of motor responses, showing almost continuous generalized spike wave activity.

## Slide 34: EEG of the same patient following 4 mg of intravenous lorazepam, showing disappearance of all paroxysmal activity and mental clearing, highly suggestive of nonconvulsive status epilepticus.

## Slide 35: Petit Mal (paciente de 8 nos)

## Slide 36: Sono

## Slide 37: Média de horas de sono por noite

## Slide 38: Estágios de Sono
Os estágios de sono seguem um padrão cíclico que se repete a cada 90 minutos, aproximadamente.
Com o avançar da noite, a pessoa passa progressivamente menos tempo no sono profundo e mais tempo no sono REM.

## Slide 39: Estágios de Sono

## Slide 40: Potenciais Evocados (Event-Related Potentials, ERP)

## Slide 41: Potenciais evocados (Event-Related Potentials, ERP)
A resposta a estímulos (visuais, sonoros, etc.) pode ser caracterizada no EEG.
O estímulo pode ser aplicado repetidamente, tomando-se a média do sinal resultante (o instante de aplicação do estímulo é usado com referência para alinhamento dos segmentos de EEG).

## Slide 42: Exemplo de ERP em resposta a estímulo luminoso (“flash”): linha média occipital, Oz
Uma aquisição
Uma aquisição
Média de
10 aquisições
Média de
20 aquisições