## Slide 1
Semana 3
Aula 2

## Slide 2
Compressão de ECG
Instituto Tecnológico de Aeronáutica
EE-280 / 2010

## Slide 3: Compressão de ECG
Importância:
  Bancos de dados
  Armazenamento em aparelhos portáteis para registros de longa duração (Holter)

## Slide 4: ECG digital
Seqüência {x[0], x[1], …, x[N1]} de valores inteiros (codificados com um certo número de bits).
Objetivo da compressão: Reduzir o número de bits a serem armazenados, preservando a informação de utilidade para diagnóstico.

## Slide 5: Taxa de compressão
Taxa de compressão CR:
ou, supondo que o número de bits/inteiro seja mantido:

## Slide 6: Tipos de compressão

## Slide 7: Codificação de entropia (Redução de redundância)
Idéia: Criar um “dicionário” em que símbolos (valores) mais freqüentes são representados por poucos bits.
Exemplo: Código Morse (Códigos mais curtos são usados para representar as letras que ocorrem com mais freqüência na língua inglesa).

## Slide 8: Exemplo de codificação de entropia: Código Morse
A .-
B -…
C -.-.
D -..
E .
F ..-.
G --.
H ….
I ..
J .---
K -.-
L .-..
M --
N -.
O ---
P .--.
Q --.-
R .-.
S …
T -
U ..-
V …-
W .--
X -..-
Y -.--
Z --..

## Slide 9: Objetivo da codificação de entropia
Suponha que haja M símbolos {a1, a2, …, aM} a serem codificados por palavras {b1, b2, …, bM}. O objetivo consiste em minimizar
Adicionalmente, nenhuma palavra deve ser um prefixo de outra.

## Slide 10: Solução clássica: Codificação de Huffman
Princípio básico: Os dois símbolos menos prováveis recebem palavras de mesmo comprimento que diferem apenas no último bit.
Ilustração:
ai | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
p(ai) | 0,20 | 0,15 | 0,40 | 0,10 | 0,05 | 0,10

## Slide 11: Passo 1
Dispor os símbolos em ordem decrescente de probabilidade:

## Slide 12: Passo 2
Montar uma árvore binária combinando os dois símbolos de menor probabilidade. Continuar o processo até restar um único ramo.

## Slide 13: Passo 3
Atribuir 0 ao ramo superior e 1 ao ramo inferior de cada nó.

## Slide 14: Passo 4
Ler as palavras ao longo da árvore na direção inversa.
ai | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
bi | 100 | 101 | 0 | 110 | 1111 | 1110

## Slide 15: Extração de parâmetros
Os parâmetros de interesse dependem da investigação a ser feita.
Exemplos:
  Análise da variabilidade da freqüência cardíaca: Intervalos R-R.
  Detecção de arritmias: Instantes de ocorrência de ondas P e complexos QRS.
  Isquemia e Infarto: Elevação/rebaixamento dos segmentos ST e da onda T.
  Problemas de bloqueio e batimentos ectópicos: Morfologia do QRS (Altura, Largura, Bigeminismo).

## Slide 16: Compressão Direta
Turning-point
AZTEC (Amplitude-Zone Time-Epoch Coding)
CORTES (Coordinate Reduction Time Encoding System)
SAPA (Scan-Along Polygonal Approximation)
ALS (Adaptive Least-Squares Line Fitting)

## Slide 17: Turning-point
Armazena um ponto de cada par consecutivo, dando preferência ao ponto que seja de troca na inclinação.

## Slide 18: Turning Point: Reconstrução
Consideram-se todos os pontos da seqüência comprimida como sendo pontos ímpares da seqüência reconstruída.
Pontos pares: média dos pontos adjacentes.
Casos em que dois pontos originalmente adjacentes foram armazenados: - A reconstrução causará um deslocamento.

## Slide 19: Turning Point: Reconstrução

## Slide 20: Turning Point: Reconstrução

## Slide 21: AZTEC Amplitude-Zone Time-Epoch Coding
Um sinal de ECG apresenta regiões de alta freqüência (variação rápida: Complexo QRS) e baixa freqüência (variação lenta: Demais regiões).
Baixa freqüência:
  Aproximação por degraus (duração, nível).
Alta freqüência:
  Aproximação por rampas (duração com sinal negativo, valor do último ponto).

## Slide 22: AZTEC: Exemplo
Seqüência comprimida:
{6, 0, 2, 1, 3, 0, -1, -1, -1, 7, -1, -2, -1, 0, 2, 0, 3, 2, 2, 0}

## Slide 23: AZTEC: Decisão degrau/rampa
Durante a aquisição/varredura do sinal, são comparados os valores mínimo e máximo do sinal.
Caso a diferença entre os mesmos não ultrapasse um dado limiar dentro de uma janela de tamanho pré-fixado, implementa-se uma aproximação degrau.
Caso contrário, o intervalo é considerado um trecho de rampa.
A rampa só é “terminada” quando houver inversão do sinal ou quando for estabelecida uma aproximação degrau.

## Slide 24: CORTES Coordinate Reduction Time Encoding System
Combinação do Turning Point e do AZTEC:
  AZTEC nas regiões de baixa freqüência (degraus)
  Turning Point (ao invés de rampas) nas regiões de alta freqüência.
A separação entre uma codificação e outra é indicada pela presença de um código marcador reservado.

## Slide 25: SAPA Scan-Along Polygonal Approximation
Armazenam-se alguns pontos do sinal para posterior descompressão através de interpolação linear.
Aproximação poligonal de mínimo perímetro.
Erro máximo tolerável () especificado a priori pelo operador:

## Slide 26: SAPA: Ilustração

## Slide 27: SAPA - Critério da linha central
Seja x[s] o último ponto armazenado

## Slide 28: SAPA - Critério da linha central
As seguintes inclinações são monitoradas:

## Slide 29: SAPA - Critério da linha central
O menor valor de g(k, ) é armazenado em m1
O maior valor de g(k) é armazenado em m2
Quando g(k, 0) > m1 ou g(k, 0) < m2, armazena-se o ponto anterior e o procedimento recomeça.

## Slide 30: ALS Adaptive Least-Squares Line Fitting
O ECG é aproximado por uma seqüência de retas ajustadas por mínimos-quadrados.
Um novo segmento de reta é introduzido quando o erro quadrático médio de aproximação ultrapassa um limite especificado a priori.

## Slide 31: ALS Adaptive Least-Squares Line Fitting
Considerando a seqüência {x[0], x[1], …, x[n], …}, uma aproximação linear para os primeiros n pontos após x[0] pode ser escrita como
Neste caso, o erro quadrático médio é dado por

## Slide 32: ALS Adaptive Least-Squares Line Fitting
O valor de Sn que minimiza En é dado por
Ao estender a aproximação a x[n+1], o valor de Sn+1 pode ser obtido a partir de Sn como

## Slide 33: ALS Adaptive Least-Squares Line Fitting
De forma análoga, o erro En+1 pode ser obtido a partir de En e Sn como

## Slide 34: ALS Adaptive Least-Squares Line Fitting
Exercício: Demonstrar as relações recursivas do ALS sabendo que

## Slide 35: Compressão com o uso de Transformadas
Uma transformação linear T: RN  RN mapeia a seqüência {x[0], x[1], …, x[N-1]} em uma nova seqüência {t[0], t[1], …, t[N-1]}:
Interpretação geométrica:
x = [ x[0], x[1], …, x[N-1] ]
vi = [ vi[0], vi[1], …, vi[N-1] ]
t[i] =  x, vi 

## Slide 36: Interpretação geométrica
Exemplo: N = 2.
Supondo v0, v1 ortogonais com norma unitária
Note que VTV = VVT = I

## Slide 37: Transformadas Ortonormais
Propriedade interessante de uma transformada ortonormal: Isometria (Parseval):
ttT = xVVTxT = xxT
Conseqüência: Pequenas diferenças no domínio transformado estão associadas a pequenas diferenças no domínio original.

## Slide 38: Transformadas úteis
Transformada de Fourier
Transformada Discreta de Cosseno
Transformada Wavelet

## Slide 39: Exemplo

## Slide 40: Histograma dos valores de x

## Slide 41: Aplicação da Transformada Wavelet
Uso da wavelet Daubechies 4 (db4)
4 níveis de decomposição

## Slide 42: Histograma dos coeficientes wavelet

## Slide 43: Procedimento de compressão
Número total de coeficientes wavelet: 10026
9187 coeficientes arredondados para zero

## Slide 44: Resultado

## Slide 45: Resultado