## Slide 1
Semana 5
Aula 2

## Slide 2
Classificação de padrões
Instituto Tecnológico de Aeronáutica
EE-280 / 2010

## Slide 3: Referência utilizada
DUDA, R.O.; HART, P.E; STORK, D.G. Pattern Classification, 2nd edition New York: John Wiley and Sons, 2001.

## Slide 4: Classificação de padrões
Procedimento em que padrões são associados a classes pré-estabelecidas.
Utilidade:
  Auxílio a diagnóstico.
  Monitoramento de sinais e geração de alarmes em tempo real.

## Slide 5: Relação entre Classificação e Agrupamento
Após uma etapa de agrupamento de padrões, um especialista pode rotular cada um dos grupos encontrados (juntando grupos, se necessário).
Novos padrões podem ser classificados através de sua inclusão em um dos grupos estabelecidos (de acordo com o critério de agrupamento utilizado).
Agrupamento + Rotulação  Definição de uma lei de classificação (“Treinamento do classificador”)
Procedimento dito “Não-Supervisionado” (ou de “Supervisão Fraca”)

## Slide 6: Treinamento Supervisionado
Treinamento realizado com base em um conjunto de padrões previamente classificados por um especialista ou método de referência (“Golden Test”).
Conjunto de treinamento: n pares (xi, yi)  Rd  I, sendo I o conjunto de possíveis índices de classe.
Objetivo: Obter uma lei de classificação que forneça a classe y a partir do conhecimento de x para objetos ainda não classificados.

## Slide 7: Abordagem mais simples: Comparação com padrões de referência (Template Matching)
Supondo que seja dado um padrão de referência mj (j = 1, …, C) associado a cada uma das C classes do problema, a lei de classificação pode ser expressa como
Sendo dado um conjunto de treinamento, os padrões de referência podem ser tomados como sendo a média amostral de cada classe, isto é
sendo Ij o conjunto de índices dos padrões de treinamento pertencentes à classe j.

## Slide 8: Exemplo: Classificação de batimentos extrassistólicos em dois tipos morfológicos
Exemplo utilizado na aula passada:
Classe 1 (Subtipo 1 do MIT)
Classe 2 (Subtipo 5 do MIT)

## Slide 9: Conjuntos de Treinamento e Teste
Divisão aleatória do conjunto de dados em treinamento e teste (para fins ilustrativos):
Conjunto | Classe 1 | Classe 2
Treinamento | 81 | 57
Teste | 81 | 56
Total | 162 | 113

## Slide 10: Treinamento
Neste caso, o “treinamento” consiste na determinação dos padrões de referência (tomados como a média dos padrões de treinamento de cada classe)

## Slide 11: Teste
Resultado da classificação do conjunto de teste (“Tabela de Contingência” ou “Matriz de Confusão”):
Classe atribuída | Classe Verdadeira | 
 | 1 | 2
1 | 79 | 0
2 | 2 | 56
Taxa de acerto: (79 + 56)/(81 + 56) = 98,5%

## Slide 12: Extração de características
Seria possível realizar a classificação com base em um número reduzido de características que englobem adequadamente a diferença entre as classes ?

## Slide 13: Utilizando as novas características

## Slide 14: Reta de Decisão

## Slide 15: Otimalidade da Lei de Classificação
Sob que condições a classificação por padrões de referência seria ótima (no sentido de minimizar a probabilidade de erro) ?
Suponha que a função densidade de probabilidade pj(x) para os objetos x = [x1 x2 … xd] pertencentes à j-ésima classe seja gaussiana, ou seja:

## Slide 16: Otimalidade da Lei de Classificação
Assumindo probabilidades a priori idênticas para cada classe, a superfície de decisão entre as classes j1 e j2 é dada por

## Slide 17: Otimalidade da Lei de Classificação
Aplicando LN aos dois lados da equação:
Superfície de decisão quadrática em x.
Caso i = j = , tem-se
(LG dos pontos equidistantes a i e j)

## Slide 18: Otimalidade da Lei de Classificação
Conclusão: A classificação por padrões de referência é ótima quando todas as classes apresentam distribuições “esféricas” de igual dispersão em torno de suas médias.
Caso contrário, torna-se necessário levar em conta as matrizes de covariância na lei de classificação (Análise Discriminante).
Nesse caso, o “treinamento” consiste em estimar a média e covariância de cada classe a partir dos padrões fornecidos:

## Slide 19: Métodos Paramétricos vs Métodos Não-Paramétricos
Os métodos até aqui vistos para obtenção de leis de classificação são denominados “paramétricos” porque assumem uma forma para a distribuição de cada classe e em seguida estimam os parâmetros da distribuição a partir do conjunto de treinamento.
Caso a hipótese sobre a distribuição esteja incorreta, o classificador resultante pode não ser adequado.
Alternativa: Métodos Não-Paramétricos.

## Slide 20: Métodos Não-Paramétricos Exemplo: K vizinhos mais próximos
K nearest neighbours (KNN)
Um padrão é classificado por votação entre seus K vizinhos mais próximos no conjunto de “treinamento”.
Neste caso, a classificação requer o armazenamento e consulta a todos os padrões do conjunto de treinamento.
Idéia: A ocorrência de padrões de uma certa classe é maior em regiões do espaço em que a densidade de probabilidade associada àquela classe é maior.

## Slide 21: No exemplo considerado anteriormente
Fixando K = 3
Todos os padrões de teste são corretamente classificados (com ou sem extração de características)

## Slide 22: Visualização

## Slide 23: Como determinar o valor mais adequado para k ?
Separação de alguns padrões de treinamento para fins de validação.
Validação cruzada (Cross-validation, Jack-knife)
Também útil em outras decisões referentes à obtenção da lei de classificação (procedimento de extração de características, por exemplo).

## Slide 24: Aplicação de Validação Cruzada (“leave-one-out”) à escolha de K
Vetor de características original (91 características)
Após a redução para 2 características

## Slide 25: Outras possibilidades
Janelas de Parzen
Redes Neurais Artificiais
Redes Neuro-Fuzzy
Redes Wavelet-Neurais
Support Vector Machines
Métodos baseados em Componentes Principais