## Slide 1
ESPE

## Slide 2
ESPE - ITA
2002
Identificação, Estimação
e Controle Estocástico
Takashi Yoneyama
ITA - Divisão de Engenharia Eletrônica
16 a 20 jun 2002
http://www.ele.ita.cta.br

## Slide 3
ESPE - ITA
2002
Programação
16 set 02
1. (T) Introdução
2. (P) Simulação de Sistemas
3. (T) Probabilidades e Processos Estocásticos
4. (P) Estudo do Efeito de Ruído em Sistemas Lineares
17 set 02
1. (T) Estimação Pontual, LSE, Cramér-Rao
2. (P) LSE Batelada + Identificação Não-Paramétrica
3. (T) Estimação Recursiva, Regiões de Confiança, Ordem
4. (P) Identificação Recursiva
18 set 02
1. (T) Filtragem. Projeção Ortogonal. Filtro de Kalman
2. (P) Implementação de um Filtro de Kalman Simples
3. (T) Filtro de Kalman Estendido. Divergência.
4. (P) Estudo de Métodos de Combate à Divergência
19 set 02
1. (T) Controle Ótimo. Problema LQ
2. (P) Realimentação Ótima de Estados
3. (T) Problema LQG. Separação e Equivalência à Certeza
4. (P) Simulação de Malha Fechada LQG
20 set 02
1. (T) Controle Adaptativo. Regulador Auto-Sintonizado
2. (P) Implementação de um Regulador Auto-Sintonizado
3. (T) Exame: Parte Teórica
4. (P) Exame: Parte Prática

## Slide 4
ESPE - ITA
2002
Regulador Auto-Sintonizado
1. Forma Preditora de Modelos ARMA
A(q-1) = 1 + a1q-1 + ... + anq-n
C(q-1) = 1 + c1q-1 + ... + cnq-n
wk
yk
Problema: Dados , wj ~ N(0,1), estimar yk+r
yk = wk + g1 wk-1 + g2 wk-2 + ...
= G(q-1) wk
ou,
yk+r = wk+r + g1 wk+r-1 + g2 wk+r-2 + ... + gr-1wk+1 + grwk + gr+1wk-1 + ...
“futuro”
“conhecido”

## Slide 5
ESPE - ITA
2002
Regulador Auto-Sintonizado
Seja z uma combinação linear de
Então,
é o melhor preditor linear de yk+r

## Slide 6
ESPE - ITA
2002
Regulador Auto-Sintonizado
Para representar em termos de yk e não wk:
yk+r = wk+r + g1 wk+r-1 + g2 wk+r-2 + ... + gr-1wk+1 + grwk + gr+1wk-1 + ...
F(q-1)wk+r
A(q-1) yk+r = A(q-1) F(q-1) wk+r + D(q-1) wk
= A(q-1) F(q-1) wk+r + D(q-1) q-r wk+r
x A(q-1)
A(q-1) yk+r = C(q-1) wk+r
C(q-1) = A(q-1) F(q-1) + D(q-1) q-r

## Slide 7
ESPE - ITA
2002
Regulador Auto-Sintonizado
C(q-1) = A(q-1) F(q-1) + D(q-1) q-r
c1 = a1 + f1
c2 = a2 + f1a1 + f2
...
cr = ar + f1ar-1 + ... + fr-1 + d0
...
0 = fr-1an + dn-1

## Slide 8
ESPE - ITA
2002
Regulador Auto-Sintonizado
2. Forma Preditora de Modelos ARMAX
A(q-1) = 1 + a1q-1 + ... + anq-n
B(q-1) = 1 + b1q-1 + ... + bnq-n
C(q-1) = 1 + c1q-1 + ... + cnq-n
wk
yk
uk
+
+
A(q-1) yk = q-r B(q-1) uk + C(q-1) wk
Analogamente ao caso anterior (ARMA), seja:
C(q-1) = A(q-1) F(q-1) + q-r D(q-1)

## Slide 9
ESPE - ITA
2002
Regulador Auto-Sintonizado
C(q-1) = A(q-1) F(q-1) + q-r D(q-1)
A(q-1) yk = q-r B(q-1) uk + C(q-1) wk

## Slide 10
ESPE - ITA
2002
Regulador Auto-Sintonizado
C(q-1) = A(q-1) F(q-1) + q-r D(q-1)
q-r D(q-1) = C(q-1) – A(q-1) F(q-1)

## Slide 11
ESPE - ITA
2002
Regulador Auto-Sintonizado
“futuro”
Escolher uk para
anular estes termos
3. Controle de Variança Mínima:

## Slide 12
ESPE - ITA
2002
Regulador Auto-Sintonizado
4. Regulador Auto-Sintonizado:

## Slide 13
ESPE - ITA
2002
Regulador Auto-Sintonizado
4. Regulador Auto-Sintonizado ( caso C=1 ):
uN
yN
Separação
Equivalência
à Certeza

## Slide 14
ESPE - ITA
2002
Programação
16 set 02
1. (T) Introdução
2. (P) Simulação de Sistemas
3. (T) Probabilidades e Processos Estocásticos
4. (P) Estudo do Efeito de Ruído em Sistemas Lineares
17 set 02
1. (T) Estimação Pontual, LSE, Cramér-Rao
2. (P) LSE Batelada + Identificação Não-Paramétrica
3. (T) Estimação Recursiva, Regiões de Confiança, Ordem
4. (P) Identificação Recursiva
18 set 02
1. (T) Filtragem. Projeção Ortogonal. Filtro de Kalman
2. (P) Implementação de um Filtro de Kalman Simples
3. (T) Filtro de Kalman Estendido. Divergência.
4. (P) Estudo de Métodos de Combate à Divergência
19 set 02
1. (T) Controle Ótimo. Problema LQ
2. (P) Realimentação Ótima de Estados
3. (T) Problema LQG. Separação e Equivalência à Certeza
4. (P) Simulação de Malha Fechada LQG
20 set 02
1. (T) Controle Adaptativo. Regulador Auto-Sintonizado
2. (P) Implementação de um Regulador Auto-Sintonizado
3. (T) Exame: Parte Teórica
4. (P) Exame: Parte Prática

## Slide 15
ESPE - ITA
2002
Prática: Regulador Auto-Sintonizado
1. Implemente o controlador de mínima variança
2. Combine o controlador de mínima variança com o
estimador de mínimos quadrados e construa um
regulador auto-sintonizado.

## Slide 16
ESPE - ITA
2002
Prática: Regulador Auto-Sintonizado

## Slide 17
ESPE - ITA
2002
Prática: Regulador Auto-Sintonizado

## Slide 18
ESPE - ITA
2002
Programação
16 set 02
1. (T) Introdução
2. (P) Simulação de Sistemas
3. (T) Probabilidades e Processos Estocásticos
4. (P) Estudo do Efeito de Ruído em Sistemas Lineares
17 set 02
1. (T) Estimação Pontual, LSE, Cramér-Rao
2. (P) LSE Batelada + Identificação Não-Paramétrica
3. (T) Estimação Recursiva, Regiões de Confiança, Ordem
4. (P) Identificação Recursiva
18 set 02
1. (T) Filtragem. Projeção Ortogonal. Filtro de Kalman
2. (P) Implementação de um Filtro de Kalman Simples
3. (T) Filtro de Kalman Estendido. Divergência.
4. (P) Estudo de Métodos de Combate à Divergência
19 set 02
1. (T) Controle Ótimo. Problema LQ
2. (P) Realimentação Ótima de Estados
3. (T) Problema LQG. Separação e Equivalência à Certeza
4. (P) Simulação de Malha Fechada LQG
20 set 02
1. (T) Controle Adaptativo. Regulador Auto-Sintonizado
2. (P) Implementação de um Regulador Auto-Sintonizado
3. (T) Exame: Parte Teórica
4. (P) Exame: Parte Prática

## Slide 19
ESPE - ITA
2002
Muito Obrigado
pela Atenção