## Slide 1
LNCC
C13
12 fev 2004

## Slide 2
09 a 13 de fevereiro de 2004
Horário: 13:30 - 15:00h
Programação:
09 fev 2004, segunda-feira: Introdução e Formulação Clássica
10 fev 2004, terça-feira: Condições de Otimalidade
11 fev 2004, quarta-feira: LQR
12 fev 2004, quinta-feira: Métodos Diretos
13 fev 20043, sexta-feira: Tópicos Avançados
Controle Ótimo - Algumas Aplicações na Medicina

## Slide 3
1. Princípio do Máximo de Pontryaguin
2. Princípio da Otimalidade
3. Busca Direta por Soluções Sub-ótimas
a. Escolher uma base para o Espaço de Controles Admissíveis:
U = span{b1,b2,b3,...}
b. Escrever u(t) como combinação linear truncada de bi(t):
u(t) = 1b1(t) + ... + nbn(t)
Solução de Problemas de Controle Ótimo
09 a 13 de fevereiro de 2004

## Slide 4
1. Princípio do Máximo de Pontryaguin
2. Princípio da Otimalidade
3. Busca Direta por Soluções Sub-ótimas
a. Escolher uma base para o Espaço de Controles Admissíveis:
U = span{b1,b2,b3,...}
b. Escrever u(t) como combinação linear truncada de bi(t):
u(t) = 1b1(t) + ... + nbn(t)
JSub-Ótimo(1,..., n) = J[u,xu]
c. Considerar otimização no Rn:
09 a 13 de fevereiro de 2004
Solução de Problemas de Controle Ótimo

## Slide 5
b1
t
b2
t
bn
t
u
t
+ ... +
+
=
1 
2 
n 
09 a 13 de fevereiro de 2004
Solução de Problemas de Controle Ótimo

## Slide 6
Controle Sub-ótimo
Dados:
1) Um sistema dinâmico
2) Um índice de desempenho
Obter:
JSub-Ótimo(1,..., n)
u(t) = 1b1(t) + ... + nbn(t)
JSub-Ótimo(1,..., n)
Sistema
Dinâmico
u
xu
Calculador
de Custo
09 a 13 de fevereiro de 2004

## Slide 7
Busca Aleatória no Rn
a. MSA (Most Stupid Algorithm)
b. Algoritmo Genético (Genetic Algorithm)
c. Têmpera Simulada (Simulated Annealing)
d. Enxame de Partículas (Particle Swarm)
e. Outros métodos relacionados com computação
evolutiva, aproximação estocástica, difusão
bacteriana, Monte Carlo, amostragem bayesiana,
agrupamento, etc...
09 a 13 de fevereiro de 2004

## Slide 8
Considere o problema:
Passo 0: Escolher N e M inteiros positivos grandes, k := 1
Passo 1: Gerar N pares (1,2) onde , i ~ uniforme (0,1)
Passo 2: Selecionar o par (1,2)* que resulta menor valor de J
Passo 4: Gerar mais um par (1,2)+ com i ~ uniforme em (0,1)
Passo 5: Se J(1,2)+ < J(1,2)* Então (1,2)* = (1,2)+ e k := 1
Senão k := k+1 Retorne ao Passo 3
Passo 3: Se k := M Então Imprimir (1,2)* e FIM
09 a 13 de fevereiro de 2004
MSA

## Slide 9
Considere o problema:
Algoritmo Genético Simplificado
09 a 13 de fevereiro de 2004

## Slide 10
Considere o problema:
Passo 0: Representar (1,2) [B0 B1 B2 B3 | B4 B5 B6 B7 ]
Exemplo: (10/15,07/15)  [ 1 0 1 0 | 0 1 1 1 ]
(05/15,09/15)  [ 0 1 0 1 | 1 0 0 1 ]
09 a 13 de fevereiro de 2004
Algoritmo Genético Simplificado

## Slide 11
Considere o problema:
Passo 0: Representar (1,2) [B0 B1 B2 B3 | B4 B5 B6 B7 ]
Passo 1: Gerar população com N pares (1,2),, i ~ uniforme (0,1)
e representar na forma [B0 B1 B2 B3 | B4 B5 B6 B7 ]
1: [ 1 0 1 0 | 0 1 1 1 ]
2: [ 0 0 0 1 | 1 1 1 0 ]
3: [ 0 1 0 1 | 1 0 0 1 ]
- - -
N: [ 0 1 1 1 | 1 0 1 1 ]
09 a 13 de fevereiro de 2004
Algoritmo Genético Simplificado

## Slide 12
Considere o problema:
Passo 0: Representar (1,2) [B0 B1 B2 B3 | B4 B5 B6 B7 ]
Passo 1: Gerar população com N pares (1,2),, i ~ uniforme (0,1)
e representar na forma [B0 B1 B2 B3 | B4 B5 B6 B7 ]
Passo 2: Selecionar dois pares (1,2) e gerar proles mediante permuta
m: (10,07)  [ 1 0 1 | 0 0 1 1 1 ]
p: (05,09)  [ 0 1 0 | 1 1 0 0 1 ]
f1: [ 1 0 1 | 1 1 0 0 1 ]  (11,09)
f2: [ 0 1 0 | 0 0 1 1 1 ]  (04,07)
09 a 13 de fevereiro de 2004
Algoritmo Genético Simplificado

## Slide 13
Considere o problema:
Passo 0: Representar (1,2) [B0 B1 B2 B3 | B4 B5 B6 B7 ]
Passo 1: Gerar população com N pares (1,2),, i ~ uniforme (0,1)
e representar na forma [B0 B1 B2 B3 | B4 B5 B6 B7 ]
Passo 2: Selecionar dois pares (1,2) e gerar proles mediante permuta
Passo 3: Introduzir mutação nos proles
f1: [ 1 0 1 | 1 1 0 0 1 ]  (11,09)
f2: [ 0 1 0 | 0 0 1 1 1 ]  (04,07)
f1m: [ 1 0 1 | 1 1 1 0 1 ]  (11,13)
f2m: [ 0 1 0 | 0 0 1 1 0 ]  (04,06)
09 a 13 de fevereiro de 2004
Algoritmo Genético Simplificado

## Slide 14
Considere o problema:
Passo 0:
Passo 1:
Passo 2:
Passo 3:
Passo 4: Realizar seleção natural
09 a 13 de fevereiro de 2004
Algoritmo Genético Simplificado

## Slide 15
Considere o problema:
Passo 0:
Passo 1:
Passo 2:
Passo 3:
Passo 4: Realizar seleção natural
1: [ 1 0 1 0 | 0 1 1 1 ]  J1
2: [ 0 0 0 1 | 1 1 1 0 ]  J2
3: [ 0 1 0 1 | 1 0 0 1 ]  J3
- - -
N: [ 0 1 1 1 | 1 0 1 1 ]  JN
N+1: [ 0 1 1 1 | 1 0 1 1 ]  JN+1 †
N+2: [ 0 1 1 1 | 1 0 1 1 ]  JN+2 †
J1 < J2 < .... < JN+1< JN+2
09 a 13 de fevereiro de 2004
Algoritmo Genético Simplificado

## Slide 16
Considere o problema:
Passo 0: Representar (1,2) [B0 B1 B2 B3 | B4 B5 B6 B7 ]
Passo 1: Gerar população com N pares (1,2),, i ~ uniforme (0,1)
e representar na forma [B0 B1 B2 B3 | B4 B5 B6 B7 ]
Passo 2: Selecionar dois pares (1,2) e gerar proles mediante permuta
Passo 3: Introduzir mutação nos proles
Passo 4: Realizar seleção natural
Passo 5: Se critério_de_parada = OK Então FIM
Senão Retornar ao Passo 2
09 a 13 de fevereiro de 2004
Algoritmo Genético Simplificado

## Slide 17
Têmpera Simulada
Considere o problema:
09 a 13 de fevereiro de 2004

## Slide 18
Considere o problema:
Passo 0: Fazer k := 1
Passo 1: Gerar uma direção de decréscimo (1,2)k
Se critério_de_parada = OK, Então FIM
Passo 2: Gerar uma direção aleatória (1,2)
Passo 3: Calcular V = J (1+ 1, 2 +2) - J (1+ 1,2 +2)
Passo 4: Se V < 0 Então (1,2) := (1,2)
Senão (1,2) := (1,2) com probabilidade exp(-/k)
Passo 5: Otimizar na direção (1,2)k, k := k +1 e
Retornar ao Passo 1
09 a 13 de fevereiro de 2004
Têmpera Simulada

## Slide 19
Enxame de Partículas
Considere o problema:
09 a 13 de fevereiro de 2004

## Slide 20
1
2
v
Considere o problema:
Passo 0: Gerar N partículas
onde, JPrev = J(1,2)
09 a 13 de fevereiro de 2004
Enxame de Partículas

## Slide 21
Considere o problema:
Passo 0: Gerar N partículas
onde, JPrev = J(1,2)
Passo 2: Evoluir as partículas i = 1,...,N:
Passo 1: Obter o melhor ponto global atual:
Passo 3: Se Então
Passo 4: Atualizar a velocidade
Passo 5: Se critério_de_parada = OK Então FIM
Senão Retornar ao Passo 1
09 a 13 de fevereiro de 2004
Enxame de Partículas

## Slide 22
09 a 13 de fevereiro de 2004
Enxame de Partículas

## Slide 23
Otimização Aplicada ao
Controle da Dengue
09 a 13 de fevereiro de 2004

## Slide 24
Regiões afetadas pelo Dengue
09 a 13 de fevereiro de 2004

## Slide 25
09 a 13 de fevereiro de 2004

## Slide 26
aedes aegypti
09 a 13 de fevereiro de 2004

## Slide 27
fumacê
borra de café
09 a 13 de fevereiro de 2004

## Slide 28
Minimizar
s.a.
Otimização no Controle da Dengue
09 a 13 de fevereiro de 2004

## Slide 29
Otimização de Investimentos
no Controle da Dengue
u
t
1
2
3
7
5
4
8
6
9
09 a 13 de fevereiro de 2004

## Slide 30
09 a 13 de fevereiro de 2004

## Slide 31
09 a 13 de fevereiro de 2004

## Slide 32
09 a 13 de fevereiro de 2004

## Slide 33
09 a 13 de fevereiro de 2004

## Slide 34
09 a 13 de fevereiro de 2004

## Slide 35
09 a 13 de fevereiro de 2004

## Slide 36
09 a 13 de fevereiro de 2004
Muito Obrigado!